Dokumentation zu HPTOMF (c) Dirk Donath 1990
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


Funktionsbeschreibung:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Das Programm HPTOMF bietet eine portable M”glichkeit, Grafiken in
TeX-Texte einzubinden, indem es HPGL-Grafikdateien in METAFONT-
Quelltexte umwandelt.  Mit einem Zeichenprogramm erstellte Grafiken
k”nnen so in TeX-Dokumente �bernommen werden. 


Bedienungsanleitung:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Das verwendete Zeichenprogramm muá so konfiguriert werden, daá es
Steuerdateien f�r HP-Plotter ausgibt.  Die so erzeugte HPGL-Datei wird
mit Hilfe von HPTOMF in eine METAFONT-Quelldatei konvertiert.  Der
Programmaufruf von HPTOMF lautet allgemein:

hptomf [HPGL-Datei] [MF-Datei] [Sollh”he in mm]

(Der dritte Parameter gibt dabei an, wie hoch die Zeichnung sp„ter auf
dem Papier erscheinen soll.)

Beispiel: hptomf test.plt test.mf 100

(erzeugt aus der HPGL-Datei TEST.PLT die METAFONT-Datei TEST.MF f�r eine
100 mm hohe Zeichnung)

Der so erzeugte METAFONT-Quelltext muá nun durch METAFONT bearbeitet
werden.  Der Aufruf lautet z.B.:

mf &plain \mode=lqmedres; mag=1; input test

Der Parameter "mode" ist entsprechend dem gew�nschten Ausgabeger„t zu
setzen.  Die Datei LOCAL.MF des METAFONT-Systems gibt Auskunft dar�ber,
welche Parameter angegeben werden k”nnen. 

METAFONT hat damit ein "Generic Font File" erzeugt, das z.B. 
"test.360gf" heiát (auf MS-DOS-Systemen ist der Dateiname dann nur
"test.360"), und ein "TeX Font Metrics File", z.B.  "test.tfm". 

Um die so erzeugte Zeichnung mit TeX ausgeben zu k”nnen, m�ssen in einem
TeX-Quelltext (TEST.TEX) z.B. die folgenden Zeilen stehen:

\font\zeichnung=test scaled 1000 
\zeichnung 
Z 

Die 1. Zeile weist dem Zeichensatz "test" den logischen Namen
"zeichnung" zu.  Die 2. Zeile macht diesen Zeichensatz zum aktuellen
Zeichensatz.  Dieser Zeichensatz enth„lt nur das Zeichen "Z" mit der
gew�nschten Zeichnung.  Die 3. Zeile f�gt dieses Zeichen, also die
Zeichnung, an der aktuellen Position ein. 

Nachdem die Datei TEST.TEX durch TeX bearbeitet wurde, ist eine Datei
TEST.DVI entstanden, die mit Hilfe eines DVI-Treibers ausgegeben werden
kann. 

Dazu ist vorher das "Generic Font File" noch in eine pk-Zeichensatzdatei
umzuwandeln, die der DVI-Treiber ben”tigt.  Dies geschieht mit dem
Programm GFTOPK und z.B. folgendem Aufruf:

gftopk test.360 test.pk

Nun kann die erzeugte DVI-Datei mit einem DVI-Treiber ausgegeben werden. 


Verwendung der beteiligten Dateien:
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


            TEX-Datei         HPGL-Datei              
                ³                 ³                   
                ³                 ³(HPTOMF)           
                ³                 v                   
                ³           METAFONT-Datei            
                ³                 ³                   
                ³                 ³(METAFONT)         
                ³           ÚÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄ¿            
                ³           ³            ³            
                ³           v            v            
                ³       TFM-Datei     GF-Datei        
                ³           ³            ³            
                ³           ³            ³            
                ÀÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÙ            ³(GFTOPK)    
                      ³(TeX)             ³            
                      ³                  ³            
                      v                  v            
                  DVI-Datei           PK-Datei        
                      ³                  ³            
                      ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            
                               ³ (DVI-Treiber)        
                               v                      
                            Ausdruck                  


(Das sieht zwar kompliziert aus, l„át sich aber gut durch Batchdateien
automatisieren.)


Restriktionen
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Es werden nur die HPGL-Befehle PU (Pen Up), PD (Pen Down), PA (Plot
Absolute) und PR (Plot Relative) verarbeitet.  Die meisten
Zeichenprogramme verwenden allerdings ohnehin nur die Befehle PU, PD und
PA.  Die �brigen vorkommenden Befehle dienen lediglich zur
Plotterinitialisierung und d�rfen ignoriert werden. 

HPTOMF kann beliebig groáe HPGL-Zeichnungen verarbeiten.  Allerdings
bricht bei Zeichnungen ab einer gewissen Gr”áe das Programm GFTOPK
erfahrungsgem„á wegen Speichermangels ab.  In der Praxis ist daher die
Zeichnungsgr”áe durch GFTOPK beschr„nkt. 

Es wird eine einheitliche Strichst„rke von 0.3mm verwendet.  Diese Gr”áe
kann jedoch in der erzeugten METAFONT-Datei editiert werden
(pickup-pencircle-Befehl). 


Verbreitungsbedingungen
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Das Programm HPTOMF ist "public domain".  Der Autor erteilt hiermit die
Erlaubnis, es zusammen mit dem Quelltext HPTOMF.C und dieser
Dokumentation HPTOMF.DOC weiterzugeben, zu ver„ndern und auf andere
Rechner zu �bertragen.  Jegliche Garantieanspr�che an den Autor sind
ausgeschlossen. 

Autor: Dirk Donath
       Mitterhoferstr. 8
       7000 Stuttgart 40